Приложение

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Советского района от 07.10.2021 № 664

Топливно-энергетический баланс

Советского района Кировской области

за 2020 год

- Общие положения

Топливно-энергетический баланс Советского района Кировской области содержит взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию Советского района и их потребления, устанавливает распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и определяет эффективность использования энергетических ресурсов. Баланс составляется на основе однопродуктовых энергетических балансов в форме таблицы по образцу согласно приложению № 1 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011              № 600, объединяющей данные однопродуктовых энергетических балансов в единый баланс, отражающий указанные данные в единых энергетических единицах. Однопродуктовый энергетический баланс составляется в форме таблицы по образцу согласно приложению № 2 к Приказу Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600, отражающей в натуральных единицах формирование предложения отдельных видов энергетических ресурсов или их однородных групп и их использование в процессах преобразования, передачи и конечного потребления энергетических ресурсов. Основными потребителями энергетических ресурсов в Советском районе являются население, образование, культура, здравоохранение.

- Порядок формирования топливно-энергетического баланса

Советского района Кировской области

  - Основания формирования топливно-энергетического баланса муниципального образования Советского района Кировской области:

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Приказ Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

  - Источники информации для формирования топливно-энергетического баланса муниципального образования Советского района Кировской области:

Для заполнения строк и граф баланса используется информация, предоставленная следующими организациями:

АО «Советские коммунальные системы»;

АО «Жильё»;

ОАО «Советское ремтехпредприятие»,

ООО «Теплосеть»,

КОГПОАУ «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска»,

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»,

ООО «Крона»,

Советский ПК и ТС ОАО «Коммунэнерго»,

КОГУП «Облкоммунсервис».

  - Разработка однопродуктовых балансов угля, прочих видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений:

    - В однопродуктовый баланс угля (Приложение № 1) включаются данные о потреблении угля потребителями.

    - В однопродуктовый баланс прочего твердого топлива (Приложение  № 2) включаются данные о видах твердого топлива, в том числе о дровах для отопления.

    - Объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс, и проверка данных баланса (Приложение                    № 3).

    - Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо (Приложение  № 4).

3. Состав баланса

. Баланс формируется в единых энергетических единицах - единицах условного топлива, в качестве которого принимается теплотворная способность 1 кг каменного угля, равная 7000 ккал.

Баланс состоит из групп данных об отдельных видах энергетических ресурсов, которые формируются на основе однопродуктовых энергетических балансов.

При составлении топливно-энергетического баланса муниципального образования использование информации из форм статистического наблюдения ограничено.

Приложение № 1

к топливно-энергетическому балансу

Однопродуктовый баланс угля Советского района за 2020 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Уголь, тонн | Уголь, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Гкал |  |
| Ввоз | 2 | 7235 | 5281 |
| Вывоз | 3 | - |  |
| Изменение запасов | 4 | - |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | - |  |
| Статистическое расхождение | 6 | - |  |
| Производство электрической энергии | 7 | - |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 25863 | 3698 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |  |
| Котельные | 8.2 | 25863 | 3698 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |  |
| Преобразование топлива | 9 | - |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 | - |  |
| Обогащение угля | 9.3 | - |  |
| Собственные нужды | 10 |  |  |
| Потери при передаче | 11 | - |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 7235 | 5281 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - |  |
| Промышленность | 14 | - |  |
| Строительство | 15 | - |  |
| Транспорт и связь | 16 | - |  |
| Прочие потребители | 17 | 2593 | 1893 |
| Сфера услуг | 18 | - |  |
| Население | 19 | 4642 | 3388 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - |  |

Приложение № 2

к топливно-энергетическому балансу

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

прочего твердого топлива (дрова) Советского района за 2020 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Дрова, куб. м. | Дрова, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Гкал |  |
| Ввоз | 2 | - |  |
| Вывоз | 3 | - |  |
| Изменение запасов | 4 | - |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | - |  |
| Статистическое расхождение | 6 | - |  |
| Производство электрической энергии | 7 | - |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 16700 | 2388 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |  |
| Котельные | 8.2 | 16700 | 2388 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |  |
| Преобразование топлива | 9 | - |  |
| Переработка нефти | 9.1 |  |  |
| Переработка газа | 9.2 | - |  |
| Обогащение угля | 9.3 | - |  |
| Собственные нужды | 10 | - |  |
| Потери при передаче | 11 | - |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 10927 | 2907 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Прочие потребители | 17 | 2427 | 646 |
| Сфера услуг | 18 | - | - |
| Население | 19 | 8500 | 2261 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - | - |

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

прочего твердого топлива  (щепа) Советского района за 2020 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Щепа, куб. м. | Щепа, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Гкал |  |
| Ввоз | 2 | - | - |
| Вывоз | 3 | - |  |
| Изменение запасов | 4 | - |  |
| Потребление первичной энергии | 5 | - |  |
| Статистическое расхождение | 6 | - |  |
| Производство электрической энергии | 7 | - |  |
| Производство тепловой энергии | 8 | 360 | 51 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  |  |
| Котельные | 8.2 | 360 | 51 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - |  |
| Преобразование топлива | 9 | - |  |
| Переработка нефти | 9.1 | - |  |
| Переработка газа | 9.2 | - |  |
| Обогащение угля | 9.3 | - |  |
| Собственные нужды | 10 | - |  |
| Потери при передаче | 11 | - |  |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 302 | 109 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - |  |
| Промышленность | 14 | - |  |
| Строительство | 15 | - |  |
| Транспорт и связь | 16 | - |  |
| Прочие потребители | 17 | - |  |
| Сфера услуг | 18 | - |  |
| Население | 19 | 302 | 109 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - |  |

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс

прочего твердого топлива (опил)  Советского района за 2020 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Опил, куб. м. | Опил, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Гкал |  |
| Ввоз | 2 | - | - |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 1767 | 253 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |  |
| Котельные | 8.2 | 1767 | 253 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 3521 | 387 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Прочие потребители | 17 |  |  |
| Сфера услуг | 18 | - | - |
| Население | 19 | 3521 | 387 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - | - |

Однопродуктовый топливно-энергетический баланс  прочего твердого топлива 
(древесные пеллеты) Советского района за 2020 год

| Строки баланса | Номер строки баланса | Древесные пеллеты, куб. м. | Древесные пеллеты, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 | Гкал |  |
| Ввоз | 2 | - | - |
| Вывоз | 3 | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 250 | 36 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 | - |  |
| Котельные | 8.2 | 250 | 36 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 112 | 57 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - |
| Строительство | 15 | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - |
| Прочие потребители | 17 |  |  |
| Сфера услуг | 18 | - | - |
| Население | 19 | 112 | 57 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - | - |

Приложение № 3 к топливно-энергетическому балансу

Сводный топливно-энергетический баланс Советского района Кировской области за 2020 год

(т.у.т)

|  |  | Уголь | Дрова | Щепа | Опил | Древесные паллеты | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство энергетических ресурсов | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ввоз | 2 | 5281 | - | - | - | - | 5281 |
| Вывоз | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение запасов | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Потребление первичной энергии | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Статистическое расхождение | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Производство электрической энергии | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Производство тепловой энергии | 8 | 3698 | 2388 | 51 | 1767 | 250 | 8154 |
| Теплоэлектростанции | 8.1 |  | - |  | - | - | - |
| Котельные | 8.2 | 3698 | 2388 | 51 | 1767 | 250 | 8154 |
| Электрокотельные и теплоутилизационные установки | 8.3 | - | - | - | - | - | - |
| Преобразование топлива | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Переработка нефти | 9.1 | - | - | - | - | - | - |
| Переработка газа | 9.2 | - | - | - | - | - | - |
| Обогащение угля | 9.3 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Потери при передаче | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Конечное потребление энергетических ресурсов | 12 | 5281 | 2907 | 109 | 3521 | 112 | 11930 |
| Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 13 | - | - | - | - | - | - |
| Промышленность | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Строительство | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Транспорт и связь | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители | 17 | 1893 | 646 | - | - | - | 2539 |
| Сфера услуг | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Население | 19 | 3388 | 2261 | 109 | 3521 | 112 | 6003 |
| Использование топливно-энергетических ресурсов в качестве сырья и на нетопливные нужды | 20 | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к топливно-энергетическому балансу

Коэффициенты перерасчета топлива и энергии в условное топливо

| № п/п | Виды ТЭР | Единицы измерения | Коэффициенты пересчета в условное топливо по угольному эквиваленту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уголь каменный | тонн | 0,730 |
| 2. | Уголь бурый | тонн | 0,467 |
| 3. | Уголь кузнецкий | тонн | 0,830 |
| 4. | Торф топливный | тонн | 0,340 |
| 5. | Дрова для отопления | куб. м (плоти.) | 0,266 |
| 6. | Нефть, включая газовый конденсат | тонн | 1,430 |
| 7. | Газ горючий природный (естественный) | тыс. куб. м | 1,154 |
| 8. | Кокс металлургический | тонн | 0,990 |
| 9. | Брикеты угольные | тонн | 0,605 |
| 10. | Брикеты и п/брикеты торфяные | тонн | 0,600 |
| 11. | Мазут топочный | тонн | 1,370 |
| 12. | Мазут флотский | тонн | 1,430 |
| 13. | Топливо печное бытовое | тонн | 1,450 |
| 14. | Керосин для технических целей | тонн | 1,470 |
| 15. | Керосин осветительный | тонн | 1,470 |
| 16. | Г аз горючий искусственный коксовый | тыс. куб. м | 0,570 |
| 17. | Г аз нефтеперерабатывающих предприятий сухой | тыс. куб. м | 1,500 |
| 18. | Газ сжиженный | тыс. куб. м | 1,570 |
| 19. | Топливо дизельное | тонн | 1,450 |
| 20. | Топливо моторное | тонн | 1,430 |
| 21. | Бензин автомобильный | тонн | 1,490 |
| 22. | Бензин авиационный | тонн | 1,490 |
| 23. | Топливо для реактивных двигателей | тонн | 1,470 |
| 24. | Нефтебитум | тонн | 1,350 |
| 25. | Газ горючий искусственный доменный | тыс. куб. м | 0,430 |
| 26. | Электроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,1228 |
| 27. | Теплоэнергия | Гкал | 0,1486 |
| 28. | Гидроэнергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |
| 29. | Атомная энергия | тыс. кВт.ч | 0,3445 |

_______________________