Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Советского района от 27.03.2023 № 242

Актуализированная схема теплоснабжения

Кичминского сельского поселения

Советского района Кировской области

на период до 2028 года

Введение

Схема теплоснабжения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Кичминского сельского поселения Советского района Кировской области до 2028 года (далее - Схема) разработана на основании статей 6, 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Требований к схемам теплоснабжения, Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154.

1. Общая часть

Кичминское сельское поселение Советского района Кировской области входит в состав муниципального образования Советский муниципальный район Кировской области. В состав поселения входят три населенных пункта: с.Кичма, д. Б-Курба, д. Б-Низ, д. Богомолово, д. Шехурдино, д. Быково, д. Сенькино, д. Шумково, д. Жолобово, д. Инзирино, д. Быкотепово, д. М-Мыс. д. Юрино, д. Волчата, д. Отары, д. Шаваржаки. Общая площадь территории поселения - 185,51 кв. м.

Численность населения составляет 1188 человек. Общая отапливаемая площадь -33,1 тыс.кв.м. , в том числе жилых зданий усадебного типа -  15,7 тыс. кв.м, жилых домов блокированной застройки - 12,8 тыс. кв.м. общественных зданий - 4,6 тыс. кв. м.

2. Существующее состояние теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Потребляемая мощность, МВт | Источник теплоснабжения | Расчетный расход топлива, кг.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилой дом | Ул.Полевая д.1, кв.1,2 | 411,24 | Индивидуальный | 77792,26 |
| 2 | Жилой дом | Ул.Полевая д. 3 кв 1,2,3 | 14,83 | Индивидуальный | 2805,97 |
| 3 | Жилой дом | Ул.Полевая д.5 кв1,2 | 10,09 | Индивидуальный | 1907,92 |
| 4 | Жилой дом | Ул. Полевая, д. 7, кв. 1,2,3 | 18,57 | Индивидуальный | 4471,43 |
| 5 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.9 | 6,44 | Индивидуальный | 1549,51 |
| 6 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.11, кв.1 | 8,09 | Индивидуальный | 1947,95 |
| 7 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.13, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 8 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.15, кв.1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 9 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.14, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 10 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.12, кв.1,2 | 15,78 | Индивидуальный | 3798,50 |
| 11 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.10, кв1,2,.3 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 12 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.8, кв. 1, 2 | 17,03 | Индивидуальный | 4099,55 |
| 13 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.6, кв.1,2 | 17,32 | Индивидуальный | 4170,38 |
| 14 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.4, кв.1,2 | 17,47 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 15 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.2, кв 1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 16 | Жилой дом | Ул. Советская, д.2, кв 1,2,3 | 13,46 | Индивидуальный | 3240,68 |
| 17 | Жилой дом | Ул. Советская, д.6 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 18 | Жилой дом | Ул. Советская, д.5 | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 19 | Жилой дом | Ул. Советская, д.17 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 20 | Жилой дом | Ул. Советская, д.23 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 21 | Жилой дом | Ул. Советская, д.25 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 22 | Жилой дом | Ул. Советская, д.27 | 6,71 | Индивидуальный | 1615,91 |
| 23 | Жилой дом | Ул. Советская, д.13 | 4,30 | Индивидуальный | 1035,96 |
| 24 | Жилой дом | Ул. Советская, д.15 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 25 | Жилой дом | Ул. Советская, д.9 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 26 | Жилой дом | Ул. Советская, д.3, кв.1,2 | 13,09 | Индивидуальный | 3152,14 |
| 27 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.1 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 28 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.2 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 29 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.4 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 30 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.5, | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 31 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.5а | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 32 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.7, кв.1,2 | 11,99 | Индивидуальный | 2886,51 |
| 34 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.19, кв.1,2 | 18,02 | Индивидуальный | 4338,62 |
| 35 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.43, кв.1,2 | 16,55 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 36 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.29 | 11,95 | Индивидуальный | 2877,65 |
| 37 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.45, кв.12 | 16,59 | Индивидуальный | 3993,30 |
| 38 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.47, кв.1,2 | 19,03 | Индивидуальный | 4582,11 |
| 39 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.49, кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 40 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.12, кв.1,2,3 | 16,38 | Индивидуальный | 3944,60 |
| 41 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.14, кв.1,2 | 16,27 | Индивидуальный | 3918,04 |
| 42 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.16, кв.1,2 | 11,22 | Индивидуальный | 2700,57 |
| 43 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.22 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 44 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.28, кв.1,2,3 | 14,27 | Индивидуальный | 3435,48 |
| 46 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.34, кв.1,3 | 13,98 | Индивидуальный | 3364,64 |
| 47 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.36, кв.1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 48 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.40 | 7,36 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 49 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.42, кв.1,2 | 18,02 | Индивидуальный | 4338,62 |
| 50 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.46 | 11,77 | Индивидуальный | 2833,38 |
| 51 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.48, кв.1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 52 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.30 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 53 | Жилой дом | Ул. Кирова, д.50, кв.1 | 8,35 | Индивидуальный | 2009,93 |
| 54 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.1 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 55 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.3 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 56 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.5 | 19,86 | Индивидуальный | 4781,33 |
| 57 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.7 | 17,62 | Индивидуальный | 4241,22 |
| 58 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.11, кв.1,2 | 17,47 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 59 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.13, кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 60 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.15, кв.1,2 | 16,81 | Индивидуальный | 4046,42 |
| 61 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.2, кв.1,2 | 19,53 | Индивидуальный | 4701,64 |
| 62 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.4, кв.1,2 | 15,45 | Индивидуальный | 3718,81 |
| 63 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.6, кв.1 | 7,72 | Индивидуальный | 1859,41 |
| 64 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.10, кв.1,2 | 11,40 | Индивидуальный | 2744,84 |
| 65 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.12, кв.1,2,3 | 11,40 | Индивидуальный | 2744,84 |
| 66 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.14, кв.1,2 | 15,26 | Индивидуальный | 3674,54 |
| 67 | Жилой дом | Ул. Рабочая, д.16, кв.1,2 | 16,15 | Индивидуальный | 3887,05 |
| 68 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.2 | 7,72 | Индивидуальный | 1859,41 |
| 69 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.3, кв.1,2 | 14,23 | Индивидуальный | 3426,62 |
| 70 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.7 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 71 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.6 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 72 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.10 | 12,87 | Индивидуальный | 3099,01 |
| 73 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.12, кв.1,2 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 74 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.14, кв.1,2 | 9,93 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 75 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.20, кв.1,2.3 | 12,25 | Индивидуальный | 2948,49 |
| 76 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.22 | 8,46 | Индивидуальный | 2036,49 |
| 77 | Жилой дом | Ул. Колхозная, д.24 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 78 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.38 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 79 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.46 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 80 | Жилой дом | Ул. Колхозная д. 48 кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 81 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.54 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 82 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.60кв.1,2 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 83 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.64 | 11,95 | Индивидуальный | 2877,65 |
| 84 | Жилой дом | Ул. Колхозная д. 66 | 11,86 | Индивидуальный | 2855,52 |
| 85 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.20 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 86 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.1, кв.1,2 | 14,89 | Индивидуальный | 3586,00 |
| 87 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.3 | 10,02 | Индивидуальный | 2412,80 |
| 88 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.5 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 89 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.7 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 90 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.9 | 12,17 | Индивидуальный | 2930,78 |
| 91 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.11 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 92 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.13 | 11,46 | Индивидуальный | 2758,12 |
| 93 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.15 | 11,40 | Индивидуальный | 2744,84 |
| 94 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.66 | 11,86 | Индивидуальный | 2855,52 |
| 95 | Жилой дом | Ул. Колхозная д.20 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 96 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.1, кв.1,2 | 14,89 | Индивидуальный | 3586,00 |
| 97 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.3 | 10,02 | Индивидуальный | 2412,80 |
| 98 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.5 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 99 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.7 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 100 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.9 | 12,17 | Индивидуальный | 2930,78 |
| 101 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.11 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 102 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.13 | 11,46 | Индивидуальный | 2758,12 |
| 103 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.15 | 11,40 | Индивидуальный | 2744,84 |
| 104 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.17, кв.1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 105 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.19, кв.1,2 | 25,01 | Индивидуальный | 6020,94 |
| 106 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.21 | 10,50 | Индивидуальный | 2527,91 |
| 107 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.14, кв.1,2 | 22,86 | Индивидуальный | 5502,96 |
| 108 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.12, кв.1,2 | 22,12 | Индивидуальный | 5325,87 |
| 109 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.10, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 110 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.8, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 111 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.6, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 112 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.4, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 113 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.2, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 114 | Жилой дом | Ул. Строителей, д.23 | 10,32 | Индивидуальный | 2483,64 |
| 115 | Жилой дом | Ул.Труда, д.2, кв 1,2 | 17,14 | Индивидуальный | 4126,11 |
| 116 | Жилой дом | Ул.Труда, д.4, кв.1,2 | 17,14 | Индивидуальный | 4126,11 |
| 117 | Жилой дом | Ул.Труда, д.6, кв1,2,3 | 17,69 | Индивидуальный | 4258,93 |
| 118 | Жилой дом | Ул.Труда, д.8, кв.1,2 | 13,33 | Индивидуальный | 3209,69 |
| 119 | Жилой дом | Ул.Труда, д.10, кв1,2 | 19,68 | Индивидуальный | 4737,06 |
| 120 | Жилой дом | Ул. Труда, д.12, кв.1,2 | 17,10 | Индивидуальный | 4117,26 |
| 121 | Жилой дом | Ул. Труда, д.14, кв1,2,3 | 19,31 | Индивидуальный | 4648,52 |
| 122 | Жилой дом | Ул. Труда, д.19 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 123 | Жилой дом | Ул. Труда, д.13 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 124 | Жилой дом | Ул. Труда, д.9, кв.1,3,4 | 22,89 | Индивидуальный | 5511,81 |
| 125 | Жилой дом | Ул. Труда, д.9, | 4,58 | Индивидуальный | 1102,36 |
| 126 | Жилой дом | Ул. Труда, д.7 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 127 | Жилой дом | Ул. Труда, д.3 | 7,36 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 128 | Жилой дом | Ул. Труда, д.15 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 129 | Жилой дом | Ул. Труда, д.1, кв.1,2 | 16,62 | Индивидуальный | 4002,15 |
| 130 | Жилой дом | Ул. Труда, д.15 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 131 | Жилой дом | Ул. Новая, д.1 | 18,30 | Индивидуальный | 4405,02 |
| 132 | Жилой дом | Ул. Новая, д.3 | 15,26 | Индивидуальный | 3674,54 |
| 133 | Жилой дом | Ул. Новая, д.5 | 20,23 | Индивидуальный | 4869,88 |
| 134 | Жилой дом | Ул. Новая, д.7 | 15,81 | Индивидуальный | 3807,36 |
| 135 | Жилой дом | Ул. Новая, д.9 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 136 | Жилой дом | Ул. Новая, д.11 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 137 | Жилой дом | Ул. Новая, д.13 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 138 | Жилой дом | Ул. Новая, д.15 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 139 | Жилой дом | Ул. Новая, д.12, кв.1,2 | 22,25 | Индивидуальный | 5356,86 |
| 140 | Жилой дом | Ул. Новая, д.10, кв.1,2 | 23,10 | Индивидуальный | 5560,51 |
| 141 | Жилой дом | Ул. Новая, д.8, кв.1,2 | 29,79 | Индивидуальный | 7172,00 |
| 142 | Жилой дом | Ул. Новая, д.6, кв.1,2 | 22,65 | Индивидуальный | 5454,26 |
| 143 | Жилой дом | Ул. Новая, д.4 | 11,33 | Индивидуальный | 2727,13 |
| 144 | Жилой дом | Ул. Новая, д.2 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 145 | Жилой дом | Пер. Школьный, д.1, кв.1,3 | 14,20 | Индивидуальный | 3417,77 |
| 146 | Жилой дом | Пер. Школьный, д.2, кв.1,2 | 15,63 | Индивидуальный | 3763,09 |
| 147 | Жилой дом | Пер. Школьный, д.3, кв.2 | 17,21 | Индивидуальный | 4143,82 |
| 148 | Жилой дом | Пер.Школьный, д.4, кв. 1,2 | 17,45 | Индивидуальный | 4201,37 |
| 149 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.1, кВ.2 | 15,74 | Индивидуальный | 3789,65 |
| 150 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.2, кв.1,2 | 17,29 | Индивидуальный | 4161,53 |
| 151 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.3, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 152 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.4, кв.1,2 | 17,01 | Индивидуальный | 4095,12 |
| 153 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.5, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 154 | Жилой дом | Ул. Молодежная, д.6 | 12,14 | Индивидуальный | 2921,93 |
| 155 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.10, кв.1,2,3,4 | 19,62 | Индивидуальный | 4723,78 |
| 156 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.12а, кв.1,2,3 | 14,84 | Индивидуальный | 3572,72 |
| 157 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.13 | 4,41 | Индивидуальный | 1062,52 |
| 158 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.11, кв.1,2 | 11,51 | Индивидуальный | 2771,40 |
| 159 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.9 | 4,23 | Индивидуальный | 1018,25 |
| 160 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.7 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 161 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.5, кв.1,2,3 | 17,41 | Индивидуальный | 4192,52 |
| 162 | Жилой дом | Ул. Ленина, д.3, кв.1 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 163 | Жилой дом | пер. Северный, д.1, кв.1,2 | 16,26 | Индивидуальный | 3913,61 |
| 164 | Жилой дом | пер. Северный, д.2, кв.1,2 | 16,79 | Индивидуальный | 4042,00 |
| 165 | Жилой дом | пер. Северный, д.4 | 16,37 | Индивидуальный | 3940,17 |
| 166 | Жилой дом | ул. Садовая, д.1, кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 167 | Жилой дом | ул. Садовая, д.3, кв.1,2 | 17,47 | Индивидуальный | 4205,80 |
| 168 | Жилой дом | ул. Садовая, д.4, кв.1,2,4 | 16,55 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 169 | Жилой дом | ул. Садовая, д.5, кв.1,2 | 17,10 | Индивидуальный | 4117,26 |
| 170 | Жилой дом | ул. Садовая, д.6, кв.1,2 | 16,81 | Индивидуальный | 4046,42 |
| 171 | Жилой дом | ул. Садовая, д.2, кв.1,3 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 172 | Жилой дом | Д. Шехурдино д. 1 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 173 | Жилой дом | Д. Шехурдино д.3 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 174 | Жилой дом | Д. Шехурдино д.5 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 175 | Жилой дом | Д. Шехурдино д.15 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 176 | Жилой дом | Д. Шехурдино д.10 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 177 | Жилой дом | Д. Шехурдино д. 2 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 178 | Жилой дом | Д. Жолобово д. 5 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 179 | Жилой дом | Д. Жолобово д. 11 | 4,41 | Индивидуальный | 1062,52 |
| 180 | Жилой дом | Д. Жолобово д. 14 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 181 | Жилой дом | Д. Жолобово д.16 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 182 | Жилой дом | Д. Жолобово д. 17 | 6,25 | Индивидуальный | 1505,23 |
| 183 | Жилой дом | Д. Б-Мыс д.1 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 184 | Жилой дом | Д. Шумково д.1 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 185 | Жилой дом | Д. Шумково д.6 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 186 | Жилой дом | Д. Быкотепово д.3 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 187 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 2 кв. 1,2 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 188 | Жилой дом | Д. Инзирино д.4 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 189 | Жилой дом | Д. Инзирино д.10 кв1,2 | 18,87 | Индивидуальный | 4542,27 |
| 190 | Жилой дом | Д. Инзирино д.12 кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 191 | Жилой дом | Д. Инзирино д.14.кв.1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 192 | Жилой дом | Д. Инзирино д.16. ув.1,3 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 193 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 18 кв.1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 194 | Жилой дом | Д. Инзирино д.20.кв 1.2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 195 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 22 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 196 | Жилой дом | Д. Инзирино д.28 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 197 | Жилой дом | Д. Инзирино д.30 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 198 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 32 | 7,36 | Индивидуальный | 1770,86 |
| 199 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 34 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 200 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 36 | 8,27 | Индивидуальный | 1992,22 |
| 201 | Жилой дом | Д. Инзирино д.35 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 202 | Жилой дом | Д. Инзирино д.33, кв 1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 203 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 31 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 204 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 29 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 205 | Жилой дом | Д. Инзирино д.25, кв 1,2 | 16,55 | Индивидуальный | 3984,44 |
| 206 | Жилой дом | Д. Инзирино д.21, кв 1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 207 | Жилой дом | Д. Инзирино д.19, укв.1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 208 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 15, кв 1,2 | 22,43 | Индивидуальный | 5401,13 |
| 209 | Жилой дом | Д. Инзирино д.13 | 5,88 | Индивидуальный | 1416,69 |
| 210 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 9 | 5,88 | Индивидуальный | 1416,69 |
| 211 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 3 | 11,27 | Индивидуальный | 2713,85 |
| 212 | Жилой дом | Д. Инзирино д.1 | 11,42 | Индивидуальный | 2749,27 |
| 213 | Жилой дом | Д. Инзирино д. 6 | 6,84 | Индивидуальный | 1646,90 |
| 214 | Жилой дом | Д. Инзирино 11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 215 | Жилой дом | Д. Богомолов о д.2 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 216 | Жилой дом | Д. Богомолово д.4 | 13,06 | Индивидуальный | 3143,28 |
| 217 | Жилой дом | Д. Богомолово д.6 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 218 | Жилой дом | Д. Богомолово д.7 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 219 | Жилой дом | Д. Богомолово д.8 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 220 | Жилой дом | Д. Богомолово д.10 | 6,44 | Индивидуальный | 1549,51 |
| 221 | Жилой дом | Д. Богомолов о д.11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 222 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 1 | 5,41 | Индивидуальный | 1301,58 |
| 223 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.5 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 224 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 225 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.17 | 10,30 | Индивидуальный | 2479,21 |
| 226 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.14 | 6,25 | Индивидуальный | 1505,23 |
| 227 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 21 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 228 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.19 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 229 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 27 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 230 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.29 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 231 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.31 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 232 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.39 | 13,06 | Индивидуальный | 3143,28 |
| 233 | Жилой дом | Д.Б-Низ д.41 | 9,93 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 234 | Жилой дом | Д. Б-Низ 45.кв1 | 4,78 | Индивидуальный | 1151,06 |
| 235 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.10 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 236 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 8 | 12,87 | Индивидуальный | 3099,01 |
| 237 | Жилой дом | Д. Б-Низ д. 6 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 238 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.15 | 6,99 | Индивидуальный | 1682,32 |
| 239 | Жилой дом | Д. Б-Низ д.2 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 240 | Жилой дом | Д. Быково д. 12 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 241 | Жилой дом | Д. Быково д.13 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 242 | Жилой дом | Д. Сенькино д. 5 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 243 | Жилой дом | Д. Сенькино д.7 | 12,14 | Индивидуальный | 2921,93 |
| 244 | Жилой дом | Д. Сенькино д.8 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 245 | Жилой дом | Д. Сенькино д.9 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 246 | Жилой дом | Д. Сенькино д.14 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 247 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 9 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 248 | Жилой дом | Ул. Заречная д.15 | 14,34 | Индивидуальный | 3453,18 |
| 249 | Жилой дом | Ул. Заречная д.21 | 7,54 | Индивидуальный | 1815,14 |
| 250 | Жилой дом | Ул. Заречная д.23 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 251 | Жилой дом | Ул. Заречная д.25 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 252 | Жилой дом | Ул. Заречная д.29, кв1,2 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 253 | Жилой дом | Ул. Заречная д.31 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 254 | Жилой дом | Ул,Заречная д. 33 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 255 | Жилой дом | Ул. Заречная д.35 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 256 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 43 | 4,85 | Индивидуальный | 1168,77 |
| 257 | Жилой дом | Ул. Заречная д.46 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 258 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 54 | 10,63 | Индивидуальный | 2558,90 |
| 259 | Жилой дом | Ул. Заречная д.56 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 260 | Жилой дом | Ул. Заречная д.52 | 10,48 | Индивидуальный | 2523,48 |
| 261 | Жилой дом | Ул. Заречная д.48 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 262 | Жилой дом | Ул. Заречная д.46 | 7,91 | Индивидуальный | 1903,68 |
| 263 | Жилой дом | Ул. Заречная д.42 | 6,25 | Индивидуальный | 1505,23 |
| 264 | Жилой дом | Ул. Заречная д.40 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 265 | Жилой дом | Ул. Заречная д.38, кв 1.2 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 266 | Жилой дом | Ул. Заречная д.34 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 267 | Жилой дом | Ул. Заречная д.30 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 268 | Жилой дом | Ул. Заречная д.22 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 269 | Жилой дом | Ул. Заречная д. 6 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 270 | Жилой дом | Ул.Заречная д. 4 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 271 | Магазин | Ул. Заречная д. 2 | 8,64 | Индивидуальный | 2080,76 |
| 272 | Филиал Кичминский | Ул. Заречная д. 2 «а» | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 273 | МПК | Ул. Заречная д. 17 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 274 | Почта | с.Кичма ул. Кирова д. 18 | 91,94 | Индивидуальный | 22135,80 |
| 275 | Сб/банк | с.Кичма ул. Кирова д. 9 | 18,39 | Индивидуальный | 4427,16 |
| 276 | Вет. участок | Контора | 36,78 | Индивидуальный | 8854,32 |
| 277 | Коопхоз Кичма | Ул. Кирова д. 39 | 8,83 | Индивидуальный | 2125,04 |
| 278 | Контора | Ул. Кирова д. 3 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 279 | Связь | Ул. Кирова д. 41 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 280 | Администрация | Ул. Кирова д. 50 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 281 | ИП Юрьева | Ул. Кирова д.42 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 282 | ООО «Немда» | Ул. Кирова д. 2 | 4,60 | Индивидуальный | 1106,79 |
| 283 | Церковь | Ул. Кирова д 1 | 18,48 | Индивидуальный | 4449,29 |
| 284 | Больница | Магазин д. 8 | 18,76 | Индивидуальный | 4515,70 |
| 285 | ДК | Ул. Колхозная 100 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 286 | МКОУ СОШ с. Кичма | Ул. Кирова д. 6 камины | 28,02 | Индивидуальный | 6746,99 |
| 287 | Магазин | Ул. Кирова д 6 «а» | 330,99 | Индивидуальный | 79688,86 |
| 288 | Филиал Кичминский | Ул. Кирова д. 35 | 429,07 | Индивидуальный | 103300,38 |
| 289 | МПК | ул. Ленина д.1 | 743,36 | Индивидуальный | 178967,91 |
| 290 | РЭС | Ул. Кирова д. 52 эл. Котел | 49,65 | Индивидуальный | 11953,33 |
| 291 | Жилой дом | Ул.Полевая д.1. | 11,22 | Индивидуальный | 2700,57 |
| 292 | Жилой дом | Ул.Полевая Д.3. | 7,17 | Индивидуальный | 1726,59 |
| 293 | Жилой дом | Ул.Полевая д.7 кв1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 294 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.9 | 7,17 | Индивидуальный | 1726,59 |
| 295 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.13. | 10,48 | Индивидуальный | 2523,48 |
| 296 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.2. | 10,85 | Индивидуальный | 2612,02 |
| 297 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.4. | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 298 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.6, кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 299 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.8 | 7,17 | Индивидуальный | 1726,59 |
| 300 | Жилой дом | Ул. Полевая, д.10 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 301 | Жилой дом | Ул. Полевая .д.12. | 10,48 | Индивидуальный | 2523,48 |
| 302 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.1 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 303 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.2 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 304 | Жилой дом | Ул. Набережная, д.3 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 305 | Жилой дом | Ул. Набережная д.4 | 4,96 | Индивидуальный | 1195,33 |
| 306 | Жилой дом | ул. Набережная д.5 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 307 | Жилой дом | Ул. Набережная д.6 кв.1,2 | 20,78 | Индивидуальный | 5002,69 |
| 308 | Жилой дом | Ул. Набережная 3.9 | 11,58 | Индивидуальный | 2789,11 |
| 309 | Жилой дом | Ул.. Набережная д.8 | 12,50 | Индивидуальный | 3010,47 |
| 310 | Жилой дом | ул. Набережная д.15. | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 311 | Жилой дом | ул. Набережная д.19 кв.1,2. | 17,29 | Индивидуальный | 4161,53 |
| 312 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.21 кв.12 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 313 | Жилой дом | ул. Набережная д.23 | 8,27 | Индивидуальный | 1992,22 |
| 314 | Жилой дом | ул. Набережная д.25 | 10,85 | Индивидуальный | 2612,02 |
| 315 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.31 | 10,30 | Индивидуальный | 2479,21 |
| 316 | Жилой дом | ул. Набережная д.35 | 3,68 | Индивидуальный | 885,43 |
| 317 | Жилой дом | ул. Набережная д.39 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 318 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.45 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 319 | Жилой дом | ул. Набережная д.47 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 320 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.49 | 4,96 | Индивидуальный | 1195,33 |
| 321 | Жилой дом | ул. Набережная д.59 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 322 | Жилой дом | ул. Набережная д.61 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 323 | Жилой дом | ул. Набережная д.63 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 324 | Жилой дом | ул. Набережная д.65 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 325 | Жилой дом | ул. Набережная д.67 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 326 | Жилой дом | ул. Набережная д.14 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 327 | Жилой дом | ул. Набережная д.75 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 328 | Жилой дом | ул. Набережная д. 18 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 329 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.77 | 7,72 | Индивидуальный | 1859,41 |
| 330 | Жилой дом | ул. Набережная д.79. | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 331 | Жилой дом | ул. Набережная д.81 | 4,78 | Индивидуальный | 1151,06 |
| 332 | Жилой дом | ул. Набережная д.85 | 6,80 | Индивидуальный | 1638,05 |
| 333 | Жилой дом | ул. Набережная д.89 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 334 | Жилой дом | ул.Набережная д.91 | 5,52 | Индивидуальный | 1328,15 |
| 335 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.93 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 336 | Жилой дом | ул. Набережная д.95 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 337 | Жилой дом | ул. Набережнаяд.99 | 4,96 | Индивидуальный | 1195,33 |
| 338 | Жилой дом | ул. Набережная д.26 | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 339 | Жилой дом | ул. Набережная д.28 кв.1,2 | 22,07 | Индивидуальный | 5312,59 |
| 340 | Жилой дом | ул. Набережная д.30 | 9,75 | Индивидуальный | 2346,39 |
| 341 | Жилой дом | ул. Набережная д.105 | 6,25 | Индивидуальный | 1505,23 |
| 342 | Жилой дом | ул. Набережная д.107 | 4,05 | Индивидуальный | 973,98 |
| 343 | Жилой дом | ул. Набережная д.36 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 344 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.1. | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 345 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.3 кв.12 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 346 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.5 кв.12 | 12,14 | Индивидуальный | 2921,93 |
| 347 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.11кв.12 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 348 | Жилой дом | ул. Молодёжная д.13кв.12 | 11,22 | Индивидуальный | 2700,57 |
| 349 | Жилой дом | ул.Молодежная д.15 | 9,19 | Индивидуальный | 2213,58 |
| 350 | Жилой дом | ул. Молодежная д.19 кв12 | 20,60 | Индивидуальный | 4958,42 |
| 351 | Жилой дом | ул. Молодежная д.21 кв12 | 20,60 | Индивидуальный | 4958,42 |
| 352 | Жилой дом | ул. Молодежная д.23кв 12 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 353 | Жилой дом | ул. Молодежная д.25 кв.1,2 | 9,93 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 354 | Жилой дом | ул. Молодежная д.27 кв1,2 | 9,93 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 355 | Жилой дом | ул. Молодёжная д29 кв 1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 356 | Жилой дом | ул. Молодежная д.10кв.1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 357 | Жилой дом | ул. Молодежная д12 кв.1,2 | 12,32 | Индивидуальный | 2966,20 |
| 358 | Жилой дом | ул. Молодежная д.14 кв1,2 | 16,92 | Индивидуальный | 4072,99 |
| 359 | Жилой дом | д. Волчата д.3кв1,2 | 13,24 | Индивидуальный | 3187,55 |
| 360 | Жилой дом | д. Волчата д.5 кв1,2 | 14,34 | Индивидуальный | 3453,18 |
| 361 | Жилой дом | д. Волчата д.6 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 362 | Жилой дом | д. Волчата д.10. | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 363 | Жилой дом | д. Волчата д.11 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 364 | Жилой дом | д. Волчата д.13 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 365 | Жилой дом | д. Волчатад.17 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 366 | Жилой дом | д. Волчата д.19 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 367 | Жилой дом | д. Волчата д.21 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 368 | Жилой дом | д. Волчата д.23 | 9,56 | Индивидуальный | 2302,12 |
| 369 | Жилой дом | д. Волчата д.29 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 370 | Жилой дом | д. Волчата д.31 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 371 | Жилой дом | д. Волчата д16 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 372 | Жилой дом | д. Волчата д.9 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 373 | Жилой дом | д. Волчата д.4 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 374 | Жилой дом | д. Волчата д.12 | 7,72 | Индивидуальный | 1859,41 |
| 375 | Жилой дом | д.Отары д.7. | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 376 | Жилой дом | д. Юрино д.4 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 377 | Жилой дом | д. Юрино д.6. | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 378 | Жилой дом | д. Юринод.8 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 379 | Жилой дом | д. Юринод.10 | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
| 380 | Жилой дом | д. Юринод12 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 381 | Жилой дом | д. Юринод.14 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 382 | Жилой дом | д.Юринод.18 | 9,93 | Индивидуальный | 2390,67 |
| 383 | Жилой дом | д. Юрино д.20 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 384 | Жилой дом | д. Юрино д.22 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 385 | Жилой дом | д. Юринод.24 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 386 | Жилой дом | д. Юрино д.1 | 6,07 | Индивидуальный | 1460,96 |
| 387 | Жилой дом | д. Юрино д.3 | 9,01 | Индивидуальный | 2169,31 |
| 388 | Жилой дом | д. Юринод.5 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 389 | Жилой дом | д. Юрино д.9, кв.1,2 | 19,86 | Индивидуальный | 4781,33 |
| 390 | Жилой дом | д. Юринод.11 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 391 | Жилой дом | д. Юрино д.13 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 392 | здание почты | д. Шаваржаки,ул. Молодёжнаяд.7 | 6,62 | Индивидуальный | 1593,78 |
| 393 | здание библиотеки | д. Шаваржаки,ул. Молодёжная д.9 | 18,39 | Индивидуальный | 4427,16 |
| 394 | здание магазина | д. Шаваржаки ул.Молодёжнаяд.4 | 17,65 | Индивидуальный | 4250,07 |
| 395 | здание мастерской ООО «АПК Царицынское» | д. Шаваржаки, | 40,45 | Индивидуальный | 9739,75 |
| 396 | здание клуба | д. Инзирино | 11,03 | Индивидуальный | 2656,30 |
|  | итого |  | 6368,54 |  | 2656.30 |

3. Тепловые сети систем теплоснабжения и зоны действия источников тепловой энергии

3.1. Тепловые сети на территории поселения отсутствуют.

3.2. Тарифы на тепловую энергию на территории поселения не установлены.

4. Существующее состояние строительных фондов и генеральный план развития поселения (прогноз спроса на тепловую мощность и тепловую энергию)

Проект планировки и застройки села Кичма был разработан в 1972 году. В дальнейшем генеральный план поселения вновь не разрабатывался.

На момент составления схемы теплоснабжения жилищным фондом занято 101,5 га земли, в том числе:

- одноэтажный жилищный фонд занимает 101,5 га земли;

- плотность жилищного фонда составляет 280,8 кв.м./га;

- жилищный фонд всего поселения составляет 28500 кв. м. общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность при численности населения поселения на уровне 1188 человек составляет 24,0 кв.м. на одного человека.

Вышеуказанная средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению свидетельствует о малой эффективности застройки сельских территорий и необходимости их упорядочения.

Строительство жилищного фонда и общественных зданий в период до 2028 года не предусматривается.

5. Предложения для развития систем теплоснабжения поселения

Строительство источников теплоснабжения и тепловых сетей в период до 2028 года не предусматривается.

_____________